TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## HONDA CIVIC kombi			vyrobený od roku 1997

Katalogové číslo:

### Y 05

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1300kg a tlaku na kouli max.50kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Z důvodu montáže tažného je zapotřebí demontovat nárazník.

- Do levého nosníku vložte boční konzolu (C) a lehce sešroubujte ze spodu šrouby M10x30mm přes velké podložky a existující otvory v nosníku  a otvory (4 a 5) konzoly.

- Do pravého nosníku vložte boční konzolu (D), lehce sešroubujte od spodu šrouby M10x30mm přes velké podložky a existující otvory v nosníku a otvory (1 a 2) konzoly.

- Po levé straně od otvoru (5) odměřte v ose 85mm, udělejte otvor (6) pr.13mm a sešroubujte.

- Po pravé straně od otvoru  (1) odměřte v ose 484mm, vyrobte otvor (3) pr.13mm a sešroubujte.

- Díl tažného (A) přišroubujte šrouby M12x35mm do namontovaných konzol přes otvory (7).

- Přes tovární otvory v zadním platu a  otvory tažného (8 a 9) sešroubujte šrouby M10x40mm z příslušenství.

- Na takto přimontované tažné zařízení připevněte hák s kouli (B) a držák zásuvky pomocí šroubu M12x100mm.

- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm