TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## HONDA CIVIC 5dv.		vyrobený od roku 2001

Katalogové číslo:

### Y 20

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1200kg a tlaku na kouli max.50kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Z důvodu montáže demontujte zadní nárazník (u modelů s kovovou výplní nárazníku demontujte i tu.), výfuk.

- V kufru demontujte boční kryty a kryt zadního plata.

- V dolní části nárazníku vyřezejte otvor dle obrázku.

- Na vyčnívající trny v zadním platu přiložte díly B zleva a díl C zprava a přišroubujte pomocí matek M8 zbylých z demontáže zesílení a šroubů M10x35 z příslušenství.

- Na takto připravené díly přišroubujte díl D společně s dílem A.

- Přes otvor (1) dílů D provrtejte pr.11mm.

- Vložte do kufru podložky E a sešroubujte pomocí M10x35.

- Přes otvory (2) podložek E provrtejte pr.11mm a následně sešroubujte společně s podložkami F pomocí M10x35.

- Namontujte nárazník, výfuk a kryty kufrové části.

- Na takto přimontované tažné zařízení připevněte hák s kouli a držák zásuvky pomocí šroubu M12x100mm.

- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm