TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## HONDA CIVIC 4dv.		vyrobený od roku 11/2000

Katalogové číslo:

### Y 21

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1590kg a tlaku na kouli max.50kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontujte nárazník,  boční kryty v kufru a kryty ze zadního plata.

- V dolní části nárazníku vyřežte otvor dle obrázku 2.

- Do připravených továrních otvorů v zadním platu vsuňte trubky pr.25x6, L=25.

- Do kufru vložte podložky Y 21 L a Y 21 R a uložte je takovým způsobem, aby otvor (1) podložek se pokryl s otvorem předem vsunutých trubek, viz obrázek 3.

- Přes  zbylé otvory takto uložených podložek zaznačte body, vyjměte podložky a následně v označených bodech ostrým dlátem strhněte odhlučňující hmotu, pod kterou se nachází továrně označené místa, které náležitě provrtejte vrtákem pr.11.

- Uložte znovu podložky, vložte šrouby M10x35 do všech provrtaných otvorů a šrouby M10x50 přes otvory (1), viz obrázek 3. Na vystoupené šrouby ze spodu auta  vložte příslušné konzoly (C, D, E a F) dle obrázku a lehce sešroubujte.

- Do takto připravených dílů ( C, D, E a F) přišroubujte díl tažného (A) pomoci šroubů M10x35.

- Namontujte nárazník.

- Na takto přimontované tažné zařízení připevněte hák s kouli a držák zásuvky.

- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm