TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ T 07

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## KIA CLARUS 4dv. 			vyrobený od roku 1996 do 01.1999

Katalogové číslo:

### T 07

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1650kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontovat nárazník.

- Odstranit čalounění z kufru.

- Do kufru vložit podložky (B a C) precizně dle obrázku. Otvor (1) přiložit na existující otvor, následně odměřit přes otvor (2) a vyvrtat skrz. Odložit podložky a následně zvětšit otvory vrtákem pr.17 pouze ve stěně kufru.

- Do takto připraveného místa vsunout trubky L=68mm.                                          - Přiložit podložky (C a D), sešroubovat šrouby M10x100, lehce dle obrázku.

- Díl tažného (A) přiložit do zadního prostoru a sešroubovat přes otvor (3) šrouby M12x35. Přes otvor (4) provrtat vrtákem pr.13 a následně sešroubovat M12x35.

- Přišroubovat nárazník po předchozím odšroubování továrních úchytů od plastové rýnky  (nebude využitá). V místě odšroubovaných úchytů přišroubovat úchyty z příslušenství tažného  (E) pomoci distančních trubek dle obr. V plastové rýnce, v ose souměrnosti nárazníku, vyřezat fragment o rozměrech 180x40 a následně v dolní části nárazníku vyřezat fragment o rozměrech 80x20 dle obr.

- Na takto namontované tažné přišroubovat díl s kouli (B) společně s držákem elektroinstalace pomocí M12x100.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na dobu 1 roku od prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm