TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## POLONEZ CARO / ATU                 	   vyrobený od roku  1992

Katalogové číslo:

### S 04

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1000 kg a tlaku na kouli max.50kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontovat zadní výfuk. Demontovat tovární úchyt na tažení a šrouby co zůstanou, dát do příslušenství.

- Zabezpečit palivovou nádrž před spadnutím. Odšroubovat popruhy držící palivovou nádrž  a odchýlit je dole.

- Položit díl tažného (A) na vyčnívající šrouby přes otvory (1 a 2) a následně popruhy palivové nádrže a sešroubovat.

- Sešroubovat díl tažného (A) šrouby M8 přes otvory (3 a 4) s existujícími otvory po demontovaném úchytu na tažení (využít demontovaných šroubů a otvorů v nárazníku).

- Provrtat plech komory rezervy vrtákem pr.11 pomocí specielního vrtáku. V případě, že ho nemáte, ostrým přípravkem naznačte přes otvory tažného (5 a 6)                         takovým způsobem, aby na vnitřní komoře rezervy vznikly výrazné body a následně provrtejte vrtákem pr.11.

- Vložit podložky (C a D) do komory rezervy a přes otvory (5 a 6) sešroubovat šrouby M10x30.

- Přes zbylé otvory podložek (C a D) provrtat vrtákem pr.11 plech komory rezervy a sešroubovat šrouby M10x30 s podložkami.

- Na takto připravené tažné zařízení přišroubovat hák s kouli (B) společně s držákem zásuvky pomocí šroubu M12x30 z příslušenství.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce. Záruka je na dobu 2 roků od prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm