TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## SUZUKI Vitara 3dv.	 		vyrobený od roku 1995

Katalogové číslo:

### W 07

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1500kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontujte tovární oko na tažení, nebude již zapotřebí.

- Díl A přiložte ze spodu vozidla k rámu a přes (1) a tovární závitové otvory sešroubujte pomocí M12x1,25x30.

- Na takto přimontované tažné zařízení připevněte hák s kouli a držák zásuvky pomocí šroubu M12x35mm.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu složí typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZARUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na dobu 1 roku od prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm