TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## LADA NIVA				vyrobený od roku 1976

Katalogové číslo:

### N 04

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1500kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontovat nárazník společně s trubkovými výztuhami a trubky odšroubovat od nárazníku.

- V místě odšroubovaných výztuh přišroubujte díl (A) a vložte do místa továrních výztuh.

- Šroub M14x1,5 (z demontáže) přišroubujte ze spodu auta přes díl (D) a otvor (1) k rámu vozidla. (existující matka).

- Přes otvor (2) provrtejte pr.11mm dovnitř kufru.

- Z vnitřní strany kufru zvětšete na pr.17,5mm a vložte distanční trubku.

- Výše od vyrobeného otvoru najděte gumovou záslepku a vložte distanční trubku.

- Ze spodu vozidla přes stávající otvory a otvory (3) dílu (C) sešroubujte pomocí M10x1,5mm.

- Z vnitřní strany kufru přes otvory (2, 4) a přiložené podložky s distančními trubkami sešroubujte pomocí M10x130, M10x80.

- Na takto namontované tažné zařízení přišroubujte hák a držák zásuvky pomocí šroubů  M12x100.

- Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem.

- Zapojte sedmipólovou zásuvku shodně s instrukcemi výrobce automobilu.

- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:				 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm