TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

Volkswagen POLO 3dv.		vyrobený od roku 08/1990 do 09/1994

Katalogové číslo:

## K 02

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1000kg a tlaku na kouli max.50kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontovat nárazník.

- Na zadním platu se nacházejí výrazně označené body, které je zapotřebí vyvrtat pr.11mm.

- Přiložte díl A k vyvrtaným otvorům a sešroubujte s díly B, které je zapotřebí vložit do kufru a sešroubujte pomocí M10x30.

- Přes otvory (2)  dílu B provrtejte pr.9mm a následně sešroubujte pomocí M8x30 s využitím dílu C.

- Přes otvory (3) provrtejte v zadním platu pr.11mm a sešroubujte pomocí M10x35 přes díly D které umístěte dovnitř kufru. Viz.obrázek

- Ze spodu auta v nosnících jsou otvory pr.11mm , které provrtejte do kufrové části a následně v kufrové části zvětšete na pr.17mm Do takto připravených otvorů vložte trubky L=39mm přiložte podložky E a vložte šrouby M10x80mm viz. obrázek.

- Takto připravené tažné sešroubujte s díly F v bodech (4,5)

- Namontujte nárazník po jeho předchozí úpravě dle obrázku.

- Přišroubovat část s kouli (poz.G) současně s držákem na 7-pólovou zástrčku a to šrouby M12x100 součást příslušenství.

- Dotáhnout všechny šrouby utahovacím momentem, tak jak je uvedeno v tabulce v další části.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm