TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

FIAT PANDA			vyrobený od roku 2003

Katalogové číslo:

## R 34

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 800kg a tlaku na kouli max.60kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Odmontovat nárazník.

- Spustit výfuk.

- Odnýtovat žárový kryt.

- Odšroubovat kovovou výztuhu nárazníku.

- V místě po odšroubované kovové výztuze přiložit díl tažného (A) a společně se  zesílením přišroubovat maticemi M8.

- Díly tažného (D) ) přiložit do podvozku tak, aby otvory (1 a 2) se pokryly s otvory v zadním platu a čtyřhrannými otvory  v nosnících.                                                      - otv. (1) sešroubovat zároveň s dílem tažného (A) šrouby M10x35mm

- otv. (2) sešroubovat k nosníkům šr. M12x35mm a maticemi na nádstavci (C),

které náležitě vložte ze strany kufru po předchozím odlepením samolepících

záslepek.

- Zanýtovat žárový kryt nýty pr.4x12mm.

- Zavěsit výfuk.

- Namontovat nárazník.

- Přišroubovat díl  tažného (B) společně s držákem elektriky pomoci M12x100.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm

M12x70mm

2

2

A

M8

M8

M8

D

B

M10x35mm

M12x35mm

M12x35mm

M10x35mm

M10x35mm

1

D

C

C

1