TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## DAEWOO LANOS  3/5dv.		vyrobený od roku 1997

Katalogové číslo:

### X 08

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1100kg a tlaku na kouli max.50kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontujte z kufru stínění zadního plata.

- Z vnitřní strany kufru po levé a pravé straně přiložte šablonu a odměřte velký otvor a následně vyrobte otvory, které natřeteochranným nátěrem.

- Ze spodu auta po pravé straně vedení vysuňte pumpu paliva a odšroubujte vedení.

- Ze spodu auta v nosnících přes tovární otvory (20mm) provrtejte pr.12mm dovnitř kufru. (opatrně)

- Z vnitřní strany kufru zvětšete tyto otvory na pr. 25mm a opatřete nátěrem.

- Z vnitřní strany kufru (2) vložte distanční trubky a přes díry (1) vložte podložky s distančními trubkami C dle obrázku 2.

- Ze spodu auta přiložte díl D a přes distanční trubky a podložky sešroubujte pomocí M12x100mm a M12x170mm.

- K zamontování dílu D přišroubujte pomocí M12x35 přes otvory (3) díl A.

- Přišroubujte vedení pumpy paliva přes otvor dle obrázku 3, vsuňte pumpu paliva a přišroubujte ji k úchytu v karoserii s využitím spojek v tvaru písmena Z z výbavy tažného.

- Namontujte kryt zadního plata po jeho předchozí úpravě (velmi opatrně).

- Šrouby M12x100 přišroubujte hák společně s plechem pro zástrčku.

- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm