TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## RENAULT MEGANE Scenic II  5dv.	             vyrobený od roku 10. 2003

Katalogové číslo:

### G 45

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1300kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontovat nárazník a následně odšroubovat tovární hliníkovou výztuhu  nárazníku (nebude již využitá).

- Z kufru odstranit podlahové obložení a rezervu.

- Přístup k místům montáží tažného je možný jen z vnitřku kufru. Na pravé straně nosníku se nacházejí  dva tovární otvory zaslepené samolepící páskou, je potřeba je uvolnit. Na levé straně je potřeba uvolnit jeden otvor, do druhého se však přístup nachází z venkovní strany po odsunutí ventilační mřížky.

- Díl tažného (6) je zapotřebí vsunout do pravého nosníku a následně lehce sešroubovat přes otvor (A).

- Do levého nosníku vsunout díl tažného (5) a lehce sešroubovat přes otvor (B).

- Do takto připravených dílů přišroubovat díl tažného (1) přes otvory (C, D, E, F) – viz obr.

- Přišroubovat díl  tažného (2) společně s plechem pro zástrčku (3) šrouby M12x100mm z příslušenství  (9).

- Namontovat nárazník po naříznutí malého fragmentu.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm