TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## DAEWOO TACUMA  5dv.	vyrobený od roku 2000

Katalogové číslo:

### X 14

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1500kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Vyjměte koberec z kufru a demontujte plastové kryty z bočních a zadní stěny kufru.

- Demontujte úchyty pro upevnění nákladu a výfuk s tepelnou ochranou.

- Díly E vložte do kufru symetricky s osou vozu otvorem (1) na otvory po úchytech nákladu a podle obrázku. Následně provrtejte otvory (2,3) na pr.11mm a otvor (4) na 18mm.

- Přes otvory (4) vložte distanční trubky L=80mm přiložte díly E a prostrčte šrouby dle obrázku. M10x110, M10x120, M10x130.

- Levá strana – přiložte na vyčnívající šrouby díl C po předchozím nasazení distančních trubek L=80mm a sešroubujte. POZOR pod otvorem (4) přiložte podložku pr.25x6x7

- Pravá strana – přiložte na vyčnívající šrouby díl D po předchozím nasazení distančních trubek L=80mm.

- Na takto připravené díly přišroubujte díl A pomocí M10x12, M12x35, M12x50 dle obrázku.

- Přišroubujte tepelnou ochranu po její úpravě dle obrázku.

- Šrouby M12x100 přišroubujte hák společně s plechem pro zástrčku.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu složí typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZARUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na dobu 1 roku od prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm