TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## FIAT BRAVA 5 dv.			vyrobený od roku 1995

Katalogové číslo:

### R 09

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1300kg a tlaku na kouli max.70kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Před montáži je potřeba demontovat nárazník a vyjmout rezervní kolo, koberečky a po levé a pravé straně odšroubovat šrouby M8.

- K dílu A přes otvory (1) přišroubovat pomocí M10x30 zesílení C,D.

- V kufru po levé a pravé straně přiložit podložky E a přes otvory (2) a existující otvory přišroubovat pomocí M10x90.

- Ze spodu auta do existujících otvorů pr.17 v nosnících vložte distanční trubky a následně přiložte díl A a přišroubujte přes otvory (2) k šroubům M10x90.

- V kufru přes otvory (5) a podložky  vložte M8 a provrtejte otvory (3) pr.9mm.

- Přišroubujte pomocí M8x30mm.

- Ze spodu auta přes otvory (4) provrtejte pr.11mm do kufru a následně přišroubujte pomocí M10x30 s využitím hranatých podložek.

- Přišroubovat část s kouli (B) současně s držákem na 7-pólovou zástrčku a to šrouby M12x90 součást příslušenství.

- Namontovat zadní nárazník.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na dobu 1 roku od prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm