TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## FIAT Cinquecento			vyrobený od roku 1992 do r.1998

Katalogové číslo:

### S 07

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 400kg a tlaku na kouli max.50kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Vyndat z kufru rezervu a zvedák.

- Sundat gumový čep držící zadní výfuk.

- Odšroubovat úchyty držící zástěrky.

- Demontovat nárazník a následně odšroubovat konzoly upevnění nárazníku od karoserie.

- Ze spodu v místě odšroubovaných konzol přimontovat díl tažného (A) a přišroubovat přes otvory tažného (1 a 2) šrouby, kterými byly přišroubované tovární konzoly.

- Ze spodu auta přes tři otvory tažného (3) provrtat vrtákem pr.9 otvory do prostoru rezervy, opracovat a ošetřit barvou a ze strany držáku rezervy vložit šrouby M8x30 s podložkami pr.25x3 z příslušenství a přišroubovat ze spodu auta.

- Namontovat nárazník k autu (využít otvory tažného 4 a 5 ) a  přišroubovat  úchyty zástěrek.

- Na takto namontované tažné  přišroubovat díl s koulí (B) pomocí M12x100 z příslušenství.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm