TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ R 11

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

FIAT MAREA 4dv.		vyrobený od roku 1996

Katalogové číslo:

### R 11

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1400kg a tlaku na kouli max.70kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Vyjměte rezervu a koberec z kufru.. Odšroubujte, zadní výfuk, tovární oko k tažení (nebude již zapotřebí).

- Do kufru vložte díly A, B tak jak je to vyobrazeno na obrázku a následně přes otvor (1) sešroubujte pomocí M8x30 v místech továrních závitů pod pastovými záslepkami..

- Otvory (2,3) provrtejte pr.12,5mm a otvory (4,5,6) pr. 8,5mm.

- Odšroubujte obě podložky a otvory (2,3)z kufrové strany zvětšete na pr.25,5mm a do těchto otvorů vložte distanční trubky.pr.25x5x60

- Znovu přiložte podložky a do (2,3) vložte šrouby M12x100 a do zbylých otvorů M8x35 sešroubujte z podlahou s využitím podložek.

- Ze spodu auta přiložte díl C a sešroubujte.

- Přes otvory (7) sešroubujte pomocí M8 zbylých z oka na tažení.

- Přišroubujte zavěšení výfuku přes otvory v tažném (8) podložte distanční trubkou pr.25x5x30, šroubem M8x60.

- K dílu C přiložte díl D a sešroubujte pomocí M12x35 viz.obrázek

- Přišroubovat část s kouli současně s držákem na 7-pólovou zástrčku a to šrouby M12x100 součást příslušenství.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnou šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu složí typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZARUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na dobu 1 roku od prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm