TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## FIAT PALIO WEEKEND kombi	vyrobený od roku 1998 do 2001

Katalogové číslo:

### R 15

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1200kg a tlaku na kouli max.70kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Vyjměte rezervu a tapetování z podlahy a stěn kufru.

- Odšroubujte tovární oka na tažení, nebudou již zapotřebí.

- Do kufru po pravé a levé straně přiložte díl D a přišroubujte společně přes (1) pomocí M8 od úchytů držících náklad.

- Rozvrtat podložky shodně s rozměry na obrázku a následně přes (2,3,) po předchozím označení vyvrtat na pr. 11mm otvory v podlaze kufru a nosnících (opatrně).

- Odšroubovat obě podložky a vyrobit pouze v podlaze kufru přes otvory (2,3) pr.17,5mm.

- Do otvoru (2) vložit distanční trubky L=90mm a do (3) L=86mm.

- Přiložit opětovně podložky a do (2) vložit šrouby M10x130 a do (3) šrouby M10x120 a ze spodu auta přiložit díl C a lehce sešroubovat dle obrázku.

- Na takto připravené díly přišroubujte díl A pomocí M12x30 přes (4).

- Sešroubujte díl B společně s držákem elektroinstalace pomocí M12x100.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm