TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## FIAT SIENA 4dv.			vyrobený od roku 1996

Katalogové číslo:

### R 14

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1300kg a tlaku na kouli max.50kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Z důvodu montáže tažného je zapotřebí vydělat rezervu.

- Odepnout kobercové kryty z pravé a levé strany kufru a následně je odchýlit což umožní odšroubování nárazníku.

- Demontovat nárazník.

- Vložit do kufru díl tažného (A) a uložit ho do podélné osy tak, aby doléhal do zadního plata.

- Přes otvory tažného (1) provrtat vrtákem pr.9mm a následně sešroubovat šrouby M8x30mm přes přiložené matice (C) ze spodu auta.

- Přes otvory tažného (2) provrtat vrtákem pr.11mm a následně přiložit do zadního plata díl tažného (B) a sešroubovat šrouby M10x70mm (nahoře) a M10x30mm (dole).

- Ze spodu auta přes otvory tažného (3) provrtat vrtákem pr. 11mm a sešroubovat šrouby M10x30mm přes přiložené podložky (D) v kufru.

- V dolní části nárazníku vyřezat pravoúhlý fragment o rozměrech 75x30mm.

- Namontovat nárazník a  připnout kryty v kufru.

- Přišroubovat část s kouli (E) současně s držákem na 7-pólovou zástrčku a to šrouby M12x100mm z příslušenství.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm