TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

FIAT UNO 3/5dv.			vyrobený od roku 1993

Katalogové číslo:

## R 23

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1100kg a tlaku na kouli max.50kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontujte nárazník a vyjměte rezervu.

- Přiložte díl A mezi plechy zadního plata tak aby se díl A dotýkal zadního plata a následně označte body (1).

- Provrtejte pr.11mm a otvory zatřete barvou.

- Zesílení C přiložte z levé a pravé strany a přišroubujte přes existující otvory (2) pomocí M10.

- Přiložte díl A k zadnímu platu a sešroubujte přes otvory (1) a přišroubujte k dílům C

- Namontujte zadní nárazník.

- Díl D přišroubujte přes otvor (3) s dílem A pomocí M12x70 a následně přes otvory (4) provrtejte pr.9mm do držáku rezervy.

- Zevnitř  přiložte díl E a následně přes otvory (4) sešroubujte s dílem D šrouby M8.

- Přišroubujte díl B společně s držákem elektroinstalace pomocí M12x100

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnou šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu složí typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZARUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na dobu 1 roku od prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm