TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## AUDI 100 C4 , 4dv. ,Avant, Quatro	vyrobený od roku 12/1990 do 05/1994

AUDI A6, 4dv., Avant,  Quattro		vyrobený od roku 06/1996 do 03/1997

## AUDI A6, Avant, Quattro		vyrobený od roku 06/1994 do 03/1998

Katalogové číslo:

A 05

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1900kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontujte nárazník a zesílení nárazníku.

- Ve středové dolní části nárazníku vyřežte fragment o rozměrech 80x60mm a vypilujte zesílení nárazníku do tvaru roury dílu A.

- Přes otvory (1) přišroubujte nárazník továrními šrouby ze zesílení (regulace).

- Do továrních otvorů v zadním platu vsuňte distanční trubky C.

- Díl A s nárazníkem vložte do tunelu zadního plata na již vložené díly C.

- V kufru přiložte díl D a po vyřezání dvou gumových záslepek díl E.

- Otvory (3) sešroubujte ze strany kufru pomocí M10x80 (využijte šrouby zbylé z demontáže zesílení) a přes (4) pomocí M10x100.

- Přes závitové otvory tažného (2) a podložky sešroubujte pomocí M10x40mm.

- Přišroubujte díl B společně s držákem elektroinstalace pomocí M10x100.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm