TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## FORD FIESTA Courier II		vyrobený od roku 1997

Katalogové číslo:

### C 24

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 900kg a tlaku na kouli max.50kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontujte nárazník, vyjměte rezervu a spusťte výfuk ze zadního zavěšení.

- K vnitřní straně nosníku (levá strana) přiložte díl B tak, aby horní výřez dílu se dotýkal podlahy a následně přes otvory (1) provrtejte pr. 11mm po tom provrtejte venkovní stěnu nosníku na rozměr 17,5mm. Přes otvor (2) provrtejte pouze v jedné straně nosníku pr.11mm.

- K vnitřní straně nosníku (pravá strana) přiložte díl C tak, aby horní výřez dílu se dotýkal podlahy a následně přes otvory (1) provrtejte pr. 11mm po tom provrtejte venkovní stěnu nosníku na rozměr 17,5mm. Přes otvor (2) provrtejte pouze v jedné straně nosníku pr.11mm.

- Do těchto otvorů vložte distanční trubky následně prostrčte šrouby M10x100mm.

- Na takto připravené díly (B,C) přiložte díl A a sešroubujte pomocí M10x40. Využijte díl D, který je zapotřebí vsunout do nosníku (pravá strana) a díl E, který je vložený k otvoru v zadním platu přes nějž se přišroubovává nárazník.

- Namontujte nárazník.

- Na takto přimontované tažné zařízení připevněte hák s kouli a držák zásuvky pomocí šroubu M12x100mm.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm