TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## FORD MONDEO 4/5dv. 	vyrobený od roku 2000

Katalogové číslo:

### C 36

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1800kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Ze spodu vozu z pravé strany odšroubujte plastový kryt.

- Nárazník odšroubujte pouze ze spodní strany a následně přiložte šablonu a vyrobte výřezy.

- Spusťte výfuk a odšroubujte žárovou ochranu.

- Do nosníku v místech určených pro tento účel vložte distanční trubky pr.17mm L=80.

- K levému nosníku (z vnitřní strany) přišroubujte díl (C),  který je označený

- C 36 L pomocí M10x110 ( použijte podložky (D) z vnější strany).

- K pravému nosníku (z vnitřní strany) přišroubujte díl (E), který je označený

- C 36 R pomocí M10x110 (použijte podložky (D) z vnější strany).

- Na takto připravené díly přišroubujte díl (A) přes otvory (2) pomocí M12x35 (odchlípněte kryt maskující nárazník a co nejvíce vsuňte díl (A)).

- Připevněte díl B společně s držákem elektroinstalace pomocí M12x100mm.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnou šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu složí typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZARUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm