TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## MAZDA 6 Kombi (GY)		vyrobený od roku 2003

Katalogové číslo:

### M 48

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1600kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (5

POSTUP MONTÁŽE

- Z důvodu montáže tažného odmontovat nárazník a následně odmontovat kovovou výztuhu (nebude již znova montovaná), popustit výfuk ze zadního zavěšení a odnýtovat žárový kryt.

- V zadní stěně vyřezat otvory 85x60mm z důvodu uvolnění vstupu do nosníku (vyřezejte šablonu pravou i levou).

- Tovární otvory v nosnících 1,2,3 zvětšete vrtákem pr.25 dle obrázku 2.

- Vsuňte díl A do nosníku tak, aby se otvory tažného kryly s otvory nosníku.

- Do zvětšených otvorů pr.25 vložte trubky dle obrázku 1.

- Přiložte podložky a sešroubujte dle obrázku 1.

- Přinýtujte žárový kryt, zavěste výfuk, namontujte nárazník po jeho předchozí úpravě.

- Přišroubovat část s kouli současně s držákem na 7-pólovou zástrčku a to šrouby M12x70 součást příslušenství.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnou šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm