TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## ALFA ROMEO 147 		vyrobený od roku 2000

Katalogové číslo:

### AL 37

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1300kg a tlaku na kouli max.60kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Z důvodu montáže je zapotřebí demontovat nárazník, výfuk, žárový kryt výfuku, výplň podlahy kufru a panely v boční a zadní části .

- Odstraňte výplň odhlučnění z pravé a levé strany kufru, pod kterou se nachází továrně označené místa (po jednom z levé a pravé strany), je zapotřebí je provrtat vrtákem 10mm.

- Na takto připravené místa přiložte díl C (pravá strana) a D (levá strana). Díly je potřeba ustavit na stabilizační trny označenými na obrázku „X“, přiložit na předem vyvrtané otvory.

- Díly C,D přiložte velmi starostlivě a přes otvory 1,3,4,5,7,8 vyvrtejte otvory pr.11mm a přes otvory 2,6 pr.13mm.

- Otvory 4,8 z venkovní strany zevního plata zvětšete na průměr 17mm a následně vložte distanční trubky L=13.

- Ze spodu auta přiložte díl A , sešroubujte pomoci M12x50 a všechny ostatní díly dle obrázku.

- Namontujte žárový kryt, výfuk, nárazník a zbylé součástky dříve demontované.

- Na takto namontované tažné přišroubujte díl B s koulí pomocí M12x100.

- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm