TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## OPEL ASTRA „F“ 3/5dv.	vyrobený od roku 1991 do 2002

Katalogové číslo:

### E 07

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1500kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- K montáži je zapotřebí odšroubovat zadní nárazník, vyjmout koberec z kufru a odstranit kryt zadního plata.

- Uvnitř kufru najděte po levé a pravé straně po dvě továrně označené místa a vyvrtejte pr.10.5mm. Pro orientaci si přiložte díl A.

- Vložte do kufru díl A a přes provrtané otvory a distanční trubky L=58mm vložené ze spodu auta provlečte šrouby M10x85.

- Zevnitř kufru přes otvory (1) provrtejte pr.10,5mm do zadního plata.

- Přiložte díl B k zadnímu platu a přes vyrobené otvory se šroubujte pomocí M10x35 s dílem A.

- Zevnitř kufru přes otvory (2) dílu A provrtejte pr.10,5mm a sešroubujte pomocí M10x30.

- V krytu zadního plata proveďte kosmetické úpravy a následně ho namontujte.

- V centrální části nárazníku vyřezejte výrazně označený půlkruh a následně nárazník namontujte.

- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm