TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

OPEL Kadett E   3/5dv.		vyrobený od roku 1984 do 1991

Katalogové číslo:

## E 34

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1200kg a tlaku na kouli max.50kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Z důvodu montáže je zapotřebí demontovat nárazník.

- V místech továrního označení je zapotřebí v zadním platu (1)vyvrtat čtyři díry vrtákem pr.11mm.

- V kufru po levé a pravé straně (3,4) vyvrtejte v továrně označených bodech vrtákem pr.11mm otvory do nosníků.

- Díl A vložte do kufru a přes vyvrtané otvory (1) přišroubujte společně s dílem C pomocí M10x35.

- Ze spodní strany auta vložte distanční trubky a následně přes otvory tažného (3,4) přišroubujte pomocí M10x90.

- Ze strany kufru přes otvory tažného (2) vyvrtejte vrtákem pr.11mm otvory a přišroubujte šrouby M10x30mm.

- Přišroubujte díl B společně s držákem zásuvky pomocí M12x100mm.

- Dotáhněte všechny šrouby utahovacím momentem, tak jak je uvedeno v tabulce v další části.

- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm