TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## OPEL OMEGA „A“		vyrobený od roku 1986 do 1993

Katalogové číslo:

### E 14

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1900kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Je zapotřebí demontovat zadní nárazník a vyjmou z kufrové částí část tapetování.

- Uvnitř kufru vyhledat továrně označené body k montáži tažného zařízení. Z důvodu orientace je vhodné přiložit díl A k zadnímu platu a převrtat otvory vrtákem pr.10,5mm (bod 1,2,3,4,5) v podlaze kufru a zadním platu.

- Vložte do kufru díl A a přiložte z venku díl D a sešroubujte M10x30 přes 4,5.

- Vložte distanční trubky (7) ze spodu auta a přes existující otvory přišroubujte společně s podložkou (8) pomocí M10x130.

- Přišroubovat díl B přes otvory (2) s pomocí podložek g=6mm přes díry 3,6.

- Namontovat díl C společně se sedmipólovou zásuvkou pomocí plechu (9) a šroubu M12x90 a M10x30.

- Odstranit továrně označené nastřižení v dolní části zadního tapetování a pak jej teprve namontovat.

- Namontovat zadní nárazník.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm