TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## SUZUKI WAGON R+ 		vyrobený od roku 9/2002

OPEL AGILA			vyrobený od roku 9/2002

Katalogové číslo:

### W 17

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 800kg a tlaku na kouli max.35kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Vyjměte koberec, demontujte plastové ochrany na bocích a na zadním platu, odšroubujte tovární oko k tažení, na pravém nosníku odšroubujte úchyt benzínu, ze spodu na levé a pravé straně odstraňte plastové záslepky taktéž v kufru.

- Vystřihněte šablony a přiložte je do kufru na odkryté otvory tak, aby byly od sebe 1076mm daleko. Následně označte budoucí otvory.

- Vyvrtejte pole obrázku vrtákem pr.12mm a pak zvětšete pouze z kufrové strany na příslušný průměr.

- Na takto připravené místa vložte odpovídající distanční trubky.

- Ze spodu z levé strany vložte (pod benzínové převody) zesílení C a lehce dotáhněte. Z pravé strany takto přišroubujte díl D přes (2).

- Mezi zesílení D, C vložte díl A a sešroubujte přes otvor 3 v místě továrního oka s využitím M10x30 a následně přes (4,5) pomocí M12x35.

- Na takto přimontované tažné zařízení připevněte hák s kouli a držák zásuvky pomocí šroubu M12x100mm.

- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm