TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## VOLVO 460 4dv.			vyrobený od roku 1988 do 08. 1993

VOLVO 460 4dv.			vyrobený od roku 09. 1993 do 1997

Katalogové číslo:

### L 12

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1200kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Po obou stranách ze spodu auta vyrobte do vnitřku kufru otvory pr.12mm (1) a následně ze strany kufru  jednostranně zvětšete vrtákem pr.22mm.

- Označte po obou stranách a následně vyrobte do vnitřku kufru otvory (2 a 3).

- Na otvory (1) ze strany kufru vložte distanční trubky L=70mm a přiložte dvě podložky (D).

- Na otvory (2 a 3) ze strany kufru  přiložte dvě podložky „U“ (E).

- Z levé a pravé vnitřní strany nosníku přiložte boční konzoly (C) a sešroubujte přes otvory (3) šrouby M10x35 a otvory (1) šrouby M10x110mm.

- Z levé a pravé venkovní strany nosníku přiložte boční podložky (F) a sešroubujte přes otvory (2) šrouby M10x35mm s podložkami „U“.

- Mezi namontované boční konzoly (C) vložte díl tažného (A) a sešroubujte  šrouby M12x35mm z příslušenství.

- Přišroubujte část s kouli (B) současně s držákem na 7-pólovou zástrčku a to šrouby M12x100.

- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhněte šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm