TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## VOLVO S40 4D 		vyrobený od roku 07/2002

## VOLVO V40 kombi		vyrobený od roku 07/2002

Katalogové číslo:

### L 15

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1400kg a tlaku na kouli max.75kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontujte výfuk a žárový kryt.

- Přiložte tažné do rámu auta tak, aby otvory (1a 2) se kryly s otvory v rámu a sešroubujte šrouby M10x1,25 x30 (lehce).

- K levému nosníku přiložte díl tažného (C) a sešroubujte šrouby M10x1,25x30 a M12x40 viz obr.

- K pravému nosníku přiložte díl tažného (D) a sešroubujte pomoci šroubů M10x1,25x30 a M12x40 viz obr.

- Přes otvory (4) podložky (E) a distanční trubky pr.25x5x17,5 sešroubujte s továrním okem na tažení.

- Přišroubujte žárový kryt (je-li zapotřebí, vyřežte potřebnou část).

- Přišroubujte část s kouli (B) současně s držákem na 7-pólovou zástrčku a to šrouby M12x100 součást příslušenství.

- Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhněte šrouby odpovídajícím momentem.

- Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 				Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm