TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## HONDA HR-V 	3-5dv.		vyrobený od roku 06.2002

Katalogové číslo:

### Y 29

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1200kg a tlaku na kouli max.60kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Před namontováním tažného je zapotřebí  demontovat nárazník a plastové kryty ze spodu auta.

- Odšroubovat kovové odrazníky ze zadního plata.

- V zadním prostoru udělat podélné otvory dle obrázku 2.

- Do vyrobených otvorů vložit podložky s maticemi (C).

- Do nosníků auta přiložit díl tažného (A) a sešroubovat šrouby M10x35 s vloženými maticemi.

- Přes otvory tažného (2) a otvory v zadním prostoru sešroubovat šrouby M10x35  (kulaté podložky).

- Namontovat nárazník po předchozím výřezu jeho části dle obrázku 3.

- Namontovat plastový kryt po předchozím výřezu jeho části dle obrázku 4.

- Přes otvor tažného (3) a tovární oko na tažení sešroubovat šrouby M10x100 s využitím odpovídajících sříznutých  podložek a trubek.

- Na takto přimontované tažné zařízení připevnit hák s kouli a držák zásuvky pomocí šroubu M12x100mm.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Hole for original

tow handle

1

C

C

Tovární oko na tažení HONDA HR-V

2

2

1

A

B

3

M10x100mm

M10x35mm

Otwór na fabryczne

ucho holownicze

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Otwór na fabryczne

ucho holownicze

Otwór na fabryczne

ucho holownicze

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Otwór na fabryczne

ucho holownicze

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Otwór na fabryczne

ucho holownicze

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Otwór na fabryczne

ucho holownicze

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Otwór na fabryczne

ucho holownicze

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Otwór na fabryczne

ucho holownicze

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Otwór na fabryczne

ucho holownicze

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Otwór na fabryczne

ucho holownicze

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Otwór na fabryczne

ucho holownicze

Wyciąć

Wyciąć

Wyciąć

Otwór na fabryczne

ucho holownicze

Otvor  pro tovární oko

na tažení

vyřezat

vyřezat

vyřezat

Cut out

Cut out

Cut out

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm