TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## TOYOTA AVENSIS kombi       		 vyrobeno od roku 01. 2003

Katalogové číslo:

### O 56

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1400kg a tlaku na kouli max. 56kg.

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Demontovat nárazník a plastový kryt.

- Odšroubovat tovární přepravní úchyty (nebudou znovu montované) a kovovou výztuhu nárazníku.

- Odšroubovat výfuk a žárový kryt.

- Přiložit díl tažného (A) a díly  (D,F) k rámu vozu tak, aby otvory tažného (1,2) se kryly s továrními závitovými otvory a sešroubujte pomocí M12x1,25x40.

- Do nosníků vložit matky M10 na plíšcích (C) tak, aby byly na otvorech (3) a sešroubujte pomocí M10x35.

- Díly (D a F) sešroubovat s továrními otvory v karoserii šr.M8x35 s využitím podložek (E) a trubky 25x14, které náležitě umístěte uvnitř kufru (viz obr.)

- Přišroubovat žárový kryt s využitím  tří továrních šroubů, ale čtvrtý šroub prochází přes otvory tažného (4) je potřeba ho vzít z výbavy tažného M6x25.

- Přišroubovat nárazník. POZOR!!! Při montáži kulové části bajonetu je potřeba dodělat výřez v dolní části nárazníku.

- Přišroubovat výfuk.

- Přišroubovat díl tažného (B)spolu s držákem zástrčky pomocí M12x100mm z příslušenství.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm

M6x25mm

M12x100mm

M8x30mm

M8x35mm

M10x35mm

M12x1,25x40mm

A

C

C

B

F

D

E

E

5

5

1

4

3

2

3