TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

## SUZUKI LIANA		vyrobený od roku 2001

Katalogové číslo:

### W 18

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti 1200kg a tlaku na kouli max.60kg

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru		1 (L)

Mlhové světlo			2 (54-G)

Ukostření			3 (31)

Pravý ukazatel směru		4 ( R)

Osvětlení pravá strana		5 (58-R)

Brzdové světla			6 (54)

Osvětlení levá strana		7 (58-L)

POSTUP MONTÁŽE

- Odmontovat nárazník a konzoly.

- Vydělat rezervu.

- Z kufru vyndat obložení a boční  i zadní panely.

- K zadnímu platu přiložit díl tažného (A) tak, aby otvory (1) se pokryly s továrními

  - přes otvory (2 a 3) označit na zadním platu /odložit tažné/

  - v  označených místech nabodovat a provrtat pr.10,5mm

- Přiložit  znovu tažné k zadnímu platu

- přes všechny otvory přiložit šrouby 10x50mm a sešroubovat s díly (C a D)     náležitě vloženými ze strany kufru . POZOR! Před sešroubováním podložit příslušnými distančními trubkami , viz obr.

- Přes otvory (4) dílů (C a D) provrtat vrtákem pr.10,5mm a následně sešroubovat s díly (E a F), které náležitě umístěte ze spodu auta viz obr.

- Přišroubovat nárazník po výřezu dílu v jeho ose o rozměrech , délka = 85mm, šířka = 55mm.

- Na takto přimontované tažné zařízení připevnit hák s kouli (B) a držák zásuvky pomocí šroubu M12x75mm.

- Namontovat opětovně boční panely po předchozím výřezu v místech šroubů.

- Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).

- Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.

- Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.

- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.

- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.

- Záruka je na dobu 2 roku od prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje: 			 	Razítko a podpis:

# Text boxes

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm		M10	55Nm

M12	85Nm		M14	135Nm

M10x35mm

M10x50mm

M10x35mm

M10x50mm

trubka L=16mm

trubka L=12mm

trubka L=10mm

trubka L=16mm

trubka L=10mm

trubka L=12mm

D

1

3

2

3

2

1

A

E

C

F

B